## Slide 1: Warmtepompen
Een introductie

## Slide 2: Principe van warmtepomp (WP)
Vergelijk met een koelkast: pompt warmte van plek1 naar plek2
In dit geval van buitenshuis naar binnen

## Slide 3: Warmtepomp en energie: COP
Een cv ketel levert verbrandingswarmte
Een WP verplaatst warmte
(COP – Coefficient of Performance)

## Slide 4: Gangbare warmtepompen
Lucht – Lucht (L-L):
  bv airco, koelkast
Water – Water (W-W):
  pompt warmte uit grondwater en voert toe aan cv water
Lucht – Water (L-W):
  pompt warmte uit buitenlucht en voert toe aan cv water

## Slide 5: Gangbare WPs en eigenschappen
L-L | W-W | L-W
Goed rendement | Hoog rendement | Goed rendement
Relatief goedkoop | Erg duur | Duur
Lokaal per vertrek | Gekoppeld aan CV | Gekoppeld aan CV
Simpele installatie | Grote ingreep | Flinke ingreep
Kost nauwelijks ruimte | Grote pomp-unit binnen | Binnen-unit + grote buiten-unit
Enig geluid en luchtstroom | Zorgvuldige plaatsing nodig | Zorgvuldige plaatsing nodig
Kan geen warm water verzorgen | Kan warm water verzorgen | Kan warm water verzorgen
Kan koelen | Kan ‘gratis’ koelen | Kan koelen

## Slide 6: Conclusies WP keuze
Voor bestaande woningen is W-W nauwelijks een aantrekkelijke optie
L-L is een aantrekkelijke optie als er een lokale warmtevraag is
Voor de meeste situaties zal L-W het beste zijn
Het vervolg zal over L-W zijn

## Slide 7: Soorten L-W WP
Monoblock – alles zit in 1 apparaat wat buiten staat; direct aangesloten op cv water systeem
Split unit – compressor en decompressor zijn gescheiden; via apart circuit komt de warmte binnen; zit binnen via warmtewisselaar aan cv water systeem verbonden
Notes: Monoblock heeft kleine kans op bevriezen

## Slide 8: L-W WP versus CV ketel
CV ketel | WP
Verstookt gas | Gebruikt electriciteit
Reageert snel | Reageert traag
Lage investering ca €1000 | Hogere investering ca €5000 - €10000
Kan in elk huis | Kan niet zomaar overal
Bekende gebruikskosten | Lagere gebruikskosten
Naar verwachting zal Nederland op termijn van het gas af gaan en wordt gas geleidelijk duurder

## Slide 9: L–W WP & COP
Als het buiten koud is kost het meer energie om er warmte uit te pompen
SCOP (Seasonal COP) –
COP gemiddeld over een jaar

## Slide 10: Warm water & COP
Als het water binnen heet moet zijn kost het meer moeite om er warmte naartoe te pompen
  bad en douche water moet 60O zijn dus dat kost relatief veel energie
  Verwarming gebeurt bij voorkeur op lage temperatuur (LTV: 30 tot 40O) bv vloerverwarming
Notes: Met een radiator overcapaciteit kan de cv temperatuur ook verlaagd worden. Als energie besparing is dat sowieso een goede stap. Je kunt experimenteel bepalen hoe laag je de cv watertemperatuur nog kan zetten zonder comfort in te leveren.

## Slide 11: Mengvorm CV ketel & WP: Hybride
De CV ketel
  Springt bij als de buitenlucht erg koud is
  Zorgt voor de warmwater voorziening

## Slide 12: Hybride
Voordelen | Nadelen
Kleinere WP voldoet dus lagere investering | Iets ingewikkeldere installatie
WP Rendement bij lage temperaturen is matig, dat kan de ketel verzorgen | Gas kan niet volledig afgesloten worden
Ketel kan efficienter warmwater verzorgen | 
Ketel springt bij als WP stuk is | 

## Slide 13: WP & warm water boiler
CV boiler niet zomaar geschikt voor WP
Grootte boiler afhankelijk van piekvraag
Water van 60o wordt eerst gemengd tot 37o
  100 liter water van 37o  ca 40 liter van 60o
Douche: ca 40 liter; bad ca 120 liter; bv:
  2x douche + 1x bad = 200 liter => boiler = 80 liter
NB laatste water uit boiler zal afkoelen door toevoeging koud water dus neem wat marge
https://abelenco.nl/kennisbank/welke-boiler-past-bij-mijn-situatie/

## Slide 14: Afschatting opbrengst
1 m3 gas  10 kWh electriciteit
Neem aan COP = 4
Dan 1 m3 gas  2,5 kWh
1 m3 gas kost ca €0,65, 1 kWh kost ca €0,18
Ipv 1 m3 gas, 2,5 kWh gebruiken kost €0,45
Opbrengst, per 1 m3 gas bespaard: €0,20
Bij geheel gasloos ook geen vastrecht meer nodig ca €200,- per jaar
http://www.energieconsultant.nl/energiemarkt/energie-berekeningen-uit-de-praktijk/omrekening-van-m3-n-naar-kwh/

## Slide 15: Subsidies
ISDE (landelijk)
  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie/voor-welke-apparaten/warmtepompen
  Samengevat: €1300,- + €100,- per kw
Gemeente Eindhoven (lening met 2% rente)

## Slide 16: WP & PV interessante combinatie
Een overschot aan zonnepanelen electriciteit levert niet veel op (ca €0,07)
Een WP is een perfecte bestemming voor zo’n overschot:
Relatief duur gas wordt bespaard en relatief goedkope stroom wordt gebruikt

## Slide 17: Conclusies
Warmtepomp is alternatief voor een CV ketel
Niet elk huis is geschikt, doe eerst quickscan
Zorg eerst voor goede isolatie
Is je ketel versleten, overweeg all-electric
Is je ketel nog goed, overweeg hybride

## Slide 18: Bedankt voor jullie belangstelling
?? Vragen ??

## Slide 19: Kosten afschatting all-electric
 | Situatie1 | Situatie2 | Situatie3
Gas verbruik (m3/jaar) | 1000 | 2000 | 4000
WP vermogen (kW) | 5 | 8 | 12
Investering * (€) | 4500 | 6000 | 7500
Besparing (€ / jaar) |  |  | 
Besparing WP | 200 | 400 | 800
Geen vastrecht meer | 200 | 200 | 200
Terugverdientijd (jaren) | 11 | 10 | 8
* Na aftrek subsidie inclusief boiler
Dit is enkel een indicatie, elk huis is anders
Als je toe bent aan een nieuwe ketel wordt het plaatje iets gunstiger
Notes: Als je een nieuwe ketel nodig hebt zou je daar ca 1000 euro aan kwijt zijn, die kosten heb je zo niet

## Slide 20: Kosten afschatting hybride
 | Situatie1 | Situatie2 | Situatie3
Verbruik (m3/jaar) | 1000 | 2000 | 4000
Besparing door WP 60% | 600 | 1200 | 2400
WP vermogen (kW) | 5 | 5 | 7,5
Investering * (€) | 2750 | 2750 | 4500
Besparing (€ / jaar) | 120 | 240 | 480
Terugverdientijd (jaren) | >20 | 11 | 9
* Na aftrek subsidie
Dit is enkel een indicatie, elk huis is anders
Als je toe bent aan een nieuwe ketel wordt het plaatje minder gunstig
Notes: Als je een nieuwe ketel nodig hebt wordt de investering ca 1000 euro hoger
Voordeel van hybride oplossing tov all-electric is de relatief lage investering